Sony VPL-PHZ11 Laser Projector

- เครื่องโปรเจคเตอร์ชนิด 1 เลนส์ 3 LCD Panel เทคโนโลยี BrightEra ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.76 นิ้ว

(19 มิลลิเมตร) อัตราส่วน 16:10

- ความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า  5,000 lm

- เลนส์สามารถปรับตำแหน่งของภาพ (Shift) ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ได้ โดยในแนวตั้ง+20% , +55%

และมีระบบเลื่อนภาพในแนวนอนสูงสุด +/- 10%

- เลนส์มีอัตราการซูม 1.45 เท่า

- ความละเอียดของ LCD Panel ทั้งหมด 6,912,000 (1920 x 1200 x 3) จุดภาพ (Pixels)

- แหล่งกำเนิดเป็นแบบ Laser Diode แหล่งเดียว

- รองรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ ที่ความละเอียดระดับ 1920 x 1200 ได้

- มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องโปรเจคเตอร์

- เครื่องโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพขนาด 40 นิ้ว จนถึง 300 นิ้ว ได้

- หลอดภาพโปรเจคเตอร์ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 20,000 ชั่วโมง

- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ( : 1

- มีระบบลดความสว่างหน้าจออัตโนมัติ (Auto Dimming Mode) เมี่อไม่ได้ใช้งาน

- มีระบบ Hassle-free Automatic Filter Cleaning เพื่อช่วยในการทำความสะอาด Filter อัตโนมัติทุก 100 ชั่วโมง

- มีช่องต่อสัญญาณเข้า 		: RGB	 		1 ช่อง แบบ Mini  D-Sub 15-pin

: HDMI			2 ช่อง แบบ Digital

: HDBaseT		1 ช่อง แบบ RJ45

: Video			1 ช่อง

- ช่องสัญญาณออก	: RGB Mini D-sub 15 pin         1 ช่อง แบบ Mini  D-Sub 15-pin

- ช่องต่อเพื่อควบคุมสัญญาณชนิด RS-232C อย่างน้อย 1 ช่อง

- ช่องต่อ USB TYPE-A 1 ช่อง, USB TYPE-B 1 ช่อง

- รองรับสัญญาณ NTSC,PAL, SECAM, 480/60p, 576/50i, 720/60p, 720/50p, 1080/50i,

1080/60i, 1080/60p ,1080/50p และ1080/24p

- มีลำโพงขนาด 16W (Monaural)

- รองรับการติดตั้งการฉายได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ( Tilt Angle-free )

- น้ำหนัก 8.7 กิโลกรัม

- ผู้เสนอราคาจะต้อง มีหนังสือรับรองการมีอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (เอกสารตัวจริง) นับจากวันหมด 
ระยะเวลา รับประกันตามสัญญาจากผู้ผลิตหรือบริษัทประจำประเทศไทยของผู้ผลิตถึง หน่วยงานฯ โดยตรง  มาแสดงพร้อมเอกสารประกวดราคา